CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA CUENCA

- ASPECTOS BIOFISICOS

Este subsistema explora los elementos naturales: agua, suelo, subsuelo, flora, fauna, biodiversidad y sus comportamientos,  a través de un análisis de parámetros que se articulan a cada uno de estos.

1.1 ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE LA CUENCA RÍO MENDARCO

El agua es un elemento que circula en la tierra de una amera muy compleja en la cual intervienen diversos factores, entre los cuales se pueden resaltar su clima y sus características fisiográficas; es así como el agua que cae en forma de lluvia se distribuye de diferentes formas: Una parte queda retenida en la vegetación, lo que se conoce como Intercepción. El agua que escurre por la superficie de los suelos origina la escorrentía, este fenómeno físico dirige  el agua directamente a los ríos y quebradas, en muchas ocasiones  la superficie del suelo lo empobrece y lo erosiona. El agua que se infiltra por el fenómeno de precolación alimentando los acuíferos superficiales y profundos.

La cuenca hidrográfica actúa como un colector  natural, encargada de evacuar parte de las aguas lluvias en escurrimiento se producen perdidas, o mejor, desplazamiento de agua fuera de la cuenca debido a la evaporación y la precolación.

La morfométria es de gran importancia en el estudio de una cuenca hidrográfica, ya que ofrecen un parámetro de comparación y/o interpretación de los fenómenos que ocurren en ésta.  Un ejemplo claro de esto se encuentra en el área, ya que se constituye un criterio para establecer la magnitud del caudal.  Pero cabe destacar que un factor aislado no define el comportamiento de la cuenca sino la interacción de varios parámetros, así dos cuencas con la misma área pero con formas diferentes (pendientes, longitudes de cauces, densidad de drenajes) van a tener comportamientos diversos ante un mismo fenómeno de precipitación.

Para lograr lo anterior, se realizó la división de  subcuencas y microcuencas hidrológicas de la cuenca del río Mendarco, se aplicaron y compararon índices y parámetros hidrológicos. Ver figura 10.

Figura 10.  Divisoria de cuencas para el río Mendarco.

Los índices analizados son los siguientes: Índice de Forma, de Alargamiento, de Compacidad y Densidad de Drenaje;  los parámetros medidos fueron: Área,  Pendiente Media, Tiempo de Concentración.  Otros parámetros y elementos fueron obtenidos como paso previo al cálculo de los ya mencionados pero que no son  analizados debido a que están contenidos en capítulos anteriores: red de drenaje, curvas de nivel, delimitación de las cuencas, ancho y largo de la cuenca.

Estos elementos físicos proporcionan la más conveniente posibilidad de conocer la variación en el espacio de los elementos del régimen hidrológico.  Las características físicas o morfométricas calculadas para la cuenca del río Mendarco se relaciona a continuación, ver foto 13.

1.1.1  Área (A)

El área de la cuenca es el  tamaño de la superficie de cada cuenca en hectáreas. Se obtiene automáticamente a partir de la digitalización y poligonización de las cuencas en el SIG/ArcInfo. Esta área tiene gran importancia por constituir uno de los criterios de la magnitud del caudal; en condiciones normales, los caudales promedios, mínimos y máxima instantáneos crecen a medida que crece el área de la cuenca, otra relación directa es a mayor área de la cuenca mayor la longitud de la misma.

La cuenca del río Mendarco tiene un área de 10.543 Ha.; presenta afluentes principales como la Quebrada Palmichal con un área de 1.633 Ha. ubicada en las veredas Alto Palmichal. Las microcuencas las de mayor extensión se identifica, la Quebrada Muchimba con una extensión de 580 Ha. se ubica en las veredas Boquerón, Cruz Verde, la Porfía; la quebrada El Pital con un área de 558 Ha. tiene su recorrido en las veredas Cruz Verde, Alto Palmichal, Belalcazar; la quebrada El Gallo tiene un área de 597 Ha. ubicada sobre las veredas las delicias y Altagracia en el municipio de Rioblanco. Ver anexo 1.

Foto 13. Panorámica de la torrencialidad y tamaño de los cantos rodados por el río Mendarco, vereda  La  Brecha, municipio de Rioblanco.

1.1.2 Curva Hipsográfica

Esta curva es la relación de las altitudes con la superficie de las cuencas generado para el río Mendarco ver figura  11  donde se observo el punto de equilibrio sobre la altura.

La figura 11, muestra la curva hipsográfica del río Mendarco, donde se observa el punto de equilibrio o la altura media que hay entre las áreas de la cuenca Mendarco, esta es a partir de las curvas de nivel de los 1200 metros sobre el nivel del mar; este punto indica que se encuentra casi en equilibrio. El 25 por ciento, del área corresponde a una dinámica fluvial alta a partir de las cotas 1700 a 3100 metros sobre el nivel del mar, este tramo de la cuenca se considerado con un alto potencial erosivo las quebradas que están sobre esta zona son la quebrada La Cristalina, la quebrada La Mina, la quebrada El Gallo, parte alta del río Mendarco. El área restante que equivale al 75 por ciento, refleja una cuenca en equilibrio generando un leve proceso de erosión, esta comprendido entre las curvas de 1700 a 550 metros sobre el nivel del mar esta información es corroborada en campo.

Figura 11.  Curva Hipsográfica cuenca Mendarco.

1.1.3 Longitud de los Cauces

Es la medida del escurrimiento principal de la cuenca, medido desde la parte más alta hasta la salida; generalmente, este parámetro influye en la mayoría de los índices morfométricos. Se obtiene a partir del mapa digitalizado de la red de drenajes. Es así como los caudales medios, máximos y mínimos, crecen con la longitud de los cauces.  Según Londoño 2001, esto se debe a la normal relación que existe entre las longitudes de los cauces y las áreas de las cuencas hidrográficas correspondientes, de tal manera, que el área crece con la longitud.

Igualmente, los tiempos promedios de subida y las duraciones promedias totales de las crecientes torrenciales tendrán siempre una evidente relación con la longitud de los cauces. Una longitud mayor supone mayores tiempos de desplazamiento de las crecidas y como consecuencia de esto, mayor atenuación de los mismos, por lo que los tiempos de subida y las duraciones totales de estas serán evidentemente mayores.

La longitud de los cauces de las Cuencas, Subcuencas y Microcuencas que hacen parte de la cuenca del río Mendarco, se muestran en el anexo 1.

En el anexo 1,  la longitud de los cauces principales del río Mendarco el 68% corresponde a cauces de corta longitud, y el 21% se ubican los cauces principales en un rango mediano y un 11% de los cauces principales con longitud larga.  Estos valores nos da a entender que la cuenca del río Mendarco, presenta caudales de salida constante ya que cuenta con una buena distribución de drenajes de media longitud en la parte alta y parte media de la cuenca; los drenajes de longitud larga, se identifican dentro de la cuenca  en la parte media y baja de cuenca.

Las longitude de cauce del río Mendarco es de 31 Km. y entre los cauces considerados de mayor longitud esta la quebrada Palmichal con 7,6 Km., la quebrada Muchimba con 6,7 Km. Y la quebrada El Piojo con 6 Km. estas quebradas tiene su recorrido en la vereda Alto Palmichal.

1.1.4 Pendiente Media de los Cauces (Pm)

Es la relación entre la altura total del cauce principal (cota máxima menos cota mínima) y la longitud del mismo. Este parámetro es de importancia pues da un índice de la velocidad media de la escorrentía y su poder de arrastre y de la erosión sobre la cuenca.

Donde:

Pm: Pendiente media

Hmax: Cota Máxima

Hmin: Cota Mínima

L: Longitud del Cauce

Pm = [(2630 – 590) / 31204] * 100   = 6.54

El resultado obtenido anteriormente (6.54%) es la pendiente media del cauce de la cuenca río Mendarco. Lo que indica que presenta un leve peligro de sometimiento de grandes velocidades en el desplazamiento del agua.

El anexo 1, muestra la Pendiente Media de los cauces de la cuenca principal  del río Mendarco, se observa que 11% las cuencas se encuentran con pendientes entre el (7 a 12%) indicando que es moderada la pendiente y discurre sobre terreno ondulado y  tiene una factibilidad media de generar caudales por escorrentía mayor el tiempo de concentración y la infiltración. El 89% de las cuencas, están entre las pendientes de (12 a 25%) y (25 a 50%),  los drenajes principales corren sobre terrenos de fuertemente inclinado a fuertemente quebrado, llegando a generar erosión hídrica sobre estos cauces y discurren sobre áreas encañonadas, generando menor tiempo de concentración y menor infiltración.

La pendiente media del cauce principal del rió Mendarco  es de 6,4 %, los afluentes principales con mayor pendiente es la quebrada Congoja de 31 % este cauce discurre en la vereda la Profunda; la quebrada La Mina tiene una pendiente de 32,6% en la vereda las Delicias.

1.1.5 Pendientes

Se refiere al grado de inclinación del terreno expresado en porcentaje; los rangos de pendientes  son variables dentro de una región o cuenca  hidrográfica.  Es común hoy estimar las pendientes  a través de métodos cartográficos con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica (SIG), a partir de información  de curvas de nivel.

La figura 2 del anexo 1, presenta el modelamiento realizado mediante  el Sistema de Información Geográfico (SIG), Arc/Info, para obtener el mapa de pendientes de la cuenca río Mendarco.

En el anexo 1, se presentan los rangos de pendientes  utilizados en la formulación  del plan de ordenación de la cuenca Mendarco, así como su calificación y distribución en Áreas (Has) y porcentaje (%).

El 46 %, del área de la cuenca comprendido entre el rango de pendiente (25- 50%) se ubica entre las veredas, las Delicias, Altagracia, Irlanda, la Unión, la Profunda, la Holanda, la Argentina, Alto Palmichal, Belalcazar, Cruz Verde, Mendarco Carbonal; el rango de pendiente comprendido entre el (0-3%) corresponde al 27% del área total de la cuenca, se ubica  en su mayoría entre las veredas de la Holanda, la Cierra, Mendarco Carbonal; el 24 % del área de la cuenca tiene un rango de pendiente del (12-25%), comprendido entre las veredas las Delicias, la Porfía, la Cierra, la Holanda, Mesa Palmichal. Una características particular es la que no presenta rango de pendiente entre (3-7%) y (> 75%).

1.1.6 Parámetros de Forma de la Cuenca

Los factores geológicos y climáticos, principalmente, son los encargados de moldear la fisiografía de una región y particularmente la forma que tienen las cuencas hidrográficas. Actuando como elemento pasivo los procesos geológicos y como modificador activo los fenómenos climáticos.

Para explicar cuantitativamente la forma de la cuenca, se compara la cuenca con figuras geométricas conocidas como lo son: el círculo, el óvalo, el cuadrado y el rectángulo, principalmente.

- Factor de forma de Horton (Hf)

El factor de forma según Horton expresa la relación existente entre el área de la cuenca, y un cuadrado de la longitud máxima o longitud axial de la misma. Entendiéndose como longitud axial una línea recta que une el punto más alto de la cuenca con el punto mas bajo.

Hf

Donde:

Hf: Factor de forma de Horton

A: Área de la cuenca en km2.

La: Longitud axial en km.

A	      105,436433	  								Hf              = ------  =  ----------------  =   0,22

La2        (21,77)2

A medida que el área aumenta, la relación A/L2 disminuye, lo cual indica una tendencia al alargamiento en cuencas grandes.  La forma de la cuenca afecta los hidrogramas de caudales máximos.

El factor de forma de Horton de la cuenca Mendarco es de 0.22, el cual indica que tiene tendencias al alargamiento y que los hidrogramas de caudales máximos se ven afectados en el tiempo de concentración con relación a las avenidas máximas.

En el anexo 1, se observa que el 47 % los afluentes, se consideran dentro de las características de forma, ligeramente achatada y el 31% de los afluentes se identifican como moderadamente achatada.  Las quebradas Palmichal, la quebrada el Piojo, la quebrada Tiembla nalga, la quebrada el Grillo, se considera al factor de forma como fuertemente achatada,  tienen la tendencia a concentrar el escurrimiento, formando fácilmente grandes crecidas.

- Coeficiente de Compacidad de Gravelius (Kc)

Este valor adimensional, independiente del área estudiada tiene por definición un valor de 1 para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Los valores de Kc nunca serán inferiores a 1. El grado de aproximación de este índice a la unidad indicará la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más cercano sea a la unidad, lo cual quiere decir que entre más bajo sea Kc, mayor será la concentración de agua.

Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la similaridad con formas redondas, dentro de rangos que se muestran a continuación (FAO, 1985):

Clase Kc1: Rango entre 1 y 1.25.  Corresponde a forma redonda a oval redonda

Clase Kc2: Rango entre 1.25 y 1.5.  Corresponde a forma oval redonda a oval oblonga

Clase Kc3: Rango entre 1.5 y 1.75.  Corresponde a forma oval oblonga a rectangular oblonga.

Clase Kc4: Rango mayor a 1.75.  Corresponde a forma rectangular oblonga.

Este se obtiene al relacionar el perímetro de la cuenca, con el perímetro de un círculo, que tiene la misma área de la cuenca.

Kc =  0.28 * P  =  0.28* (61,64)  = 1,68

A                   105,436433

Donde:

Kc: Coeficiente de compacidad de Gravelius

P: Perímetro de la cuenca en km.

A: Área de la Cuenca en km2.

La tabla 5 y 6, muestra que la cuenca del río Mendarco, y ninguna de las subcuencas, microcuencas, tienen similitud con el círculo no tienen valores iguales a la unidad. Se encuentran el 47% las cuencas entre las características de oval redonda a oval oblonga, indicando que la tendencia las crecidas es moderada. La tendencia alta de los drenajes  a generar crecidas corresponde al 21% caracterizado en redonda a oval redonda debido a que el valor mas pequeño es de 1.14 que corresponde a las microcuencas quebrada la Mina, quebrada el Grillo, quebrada Tiembla nalga se ubica sobre los veredas la Irlanda, la Brecha, quebrada la Salada esta sobre las veredas Mesa Palmichal.  Las cuencas que tienen una baja tendencia a las crecidas son el 32%,  y corresponde a las formas de  oval oblonga a rectangular oblonga.

1.1. 7 Índice de Alargamiento (IA)

Este índice, propuesto por Horton, relaciona la longitud máxima de la cuenca con su ancho máximo medido perpendicularmente a la dimensión anterior. Cuando el (Ia) toma valores mayores a la unidad, se trata seguramente de cuencas alargadas, mientras que para valores cercanos a 1, se trata de una cuenca cuya red de drenaje presenta la forma de abanico y puede tenerse un río principal corto.

Ia =  La    =     2,76         =  3,15

a            6,9

Donde:

Ia: Índice de alargamiento

La: Longitud axial.

a: Ancho máximo de la cuenca.

Si se presenta un Índice de alargamiento (Ia) menor a 1.4, la cuenca es poco alargada; si se presenta una entre 1.5 a 2.8, la cuenca es moderadamente alargada y si la cuenca presenta una de 2.9 a 4.2 o mayor, la cuenca es muy alargada.

# El Índice de alargamiento de la cuenca del río Mendarco, es de (3,15), ésta relación está indicando que la cuenca posee un sistema de drenaje que se asemeja a tener un tributario mayor bien definido, con mayor cantidad de caudal, donde llegan una serie de afluentes pequeños; está en capacidad de absorber mejor una alta precipitación generando avenidas con bastante caudal ver figura anexo 1,  y generando tiempos de concentración largos. Por lo anterior se afirma que la cuenca del río Mendarco es muy alargada.

En el anexo 1 se puede establecer que La cuenca del río Mendarco y susubcuenca y las microcuencas son de forma alargadas, teniendo dentro de esta forma una breve clasificación (Poco, Moderadamente y Muy Alargada). Dentro de las Poco Alargadas que son las que se acercan más a la unidad tenemos La quebrada el Aserradero, Tiembla nalga, el Grillo, con un de (1.3);  Estas microcuencas presentan una red de drenaje en forma de abanico.

Por otra parte en la calificación moderadamente alargada en un 63% se encuentran las microcuencas del río Mendarco.

Y por último tenemos las Muy Alargadas, que es la clase de alargamiento que se presenta en la microcuencas, donde el valor del (Ia) se aleja mucho de la unidad; estas son: la quebrada el Pital 2, quebrada la Honda, quebrada Agua blanca y la quebrada los Ahogados.

1.1.8  Densidad de Drenaje (D)

La cantidad de ríos y quebradas que llegan o tributan al río principal dentro del área de la cuenca se conoce como densidad de drenaje. Este es un parámetro revelador del régimen y de la morfología de la cuenca, porque relaciona la longitud de los cursos de agua con el área total. De esta manera, los valores altos reflejan un fuerte escurrimiento. La longitud total de los cauces dentro de una cuenca hidrográfica (), dividida por la superficie total de la cuenca (), define la densidad de drenaje o longitud de cauces por unidad de área. Este parámetro se expresa en Km/Km².

Este es un índice importante, puesto que refleja la influencia de la geología, topografía, suelos y vegetación, en la cuenca hidrográfica, y está relacionado con el tiempo de salida del escurrimiento superficial de la cuenca.

Una densidad de drenaje alta, refleja una cuenca muy bien drenada que debería responder, relativamente rápido, al influjo de la precipitación. Una cuenca con baja densidad de drenaje refleja un área pobremente drenada, con respuesta hidrológica muy lenta.

La Subcuenca de la quebrada Palmichal, muestra una densidad de drenaje moderado, es decir que se encuentra muy bien drenada, lo que indica una eficiencia en la red de drenaje.  Las corrientes hídricas del río Mendarco  tienen un 79% de los cauces, valores en los rangos de densidad de drenajes moderados indicando que es alta posibilidad de tener caudales máximos en velocidad de flujo rápido.  El 16% corresponde a los drenajes que tienen una alta densidad de drenaje, indicando que tiene una alta capacidad de captación de agua, de esta manera favorece el escurrimiento.

Un aspecto específico se nota en la relación de la densidad de drenaje con los caudales máximos y las avenidas. A grandes valores de densidad de la red hidrográfica,  subidas rápidas y duraciones totales de las avenidas, generalmente más reducidas.

En síntesis, las cuencas desde el punto de vista de su forma y densidad de drenaje, tienen poca tendencia a concentrar las crecidas puesto que dentro del área se encuentran varios ríos y quebradas que facilitan la evacuación de las crecidas ocasionadas por las lluvias.

1.1.9 Tiempo de Concentración (TC)

Es el tiempo teórico que se demora una gota de agua desde la parte más alta de la cuenca hasta la desembocadura de la misma.

Tc =    0.870*L3    0.385

H

Donde:

Tc: Tiempo de Concentración

L: Longitud del Cauce Principal en km.

H: Diferencia de altura en metros.

Tc   =         0.870 * (31.204)    0.385   = 160,87

2630 - 590

Una característica fundamental en las cuencas de forma alargada, es que los tiempos de concentración son diferentes para casi todos los puntos de la cuenca, esto se observa en la tabla 4.  Para la cuenca del Río Mendarco el Tiempo de concentración es de (2,68), esto significa que el tiempo aproximado para llegar al río Saldaña es de 2 horas con 40 minutos.

Tabla 4.  Tiempos de concentración de las unidades Hidrográficas de análisis Morfométrico. Cuenca Río Mendarco. Departamento del Tolima.

| Corriente Hídrica Río Mendarco | Tiempo Concentración (minutos) |
| --- | --- |
| Quebrada Mendarco | 160,87 |
| Quebrada Palmichal | 44,54 |
| Quebrada la Salada | 20,04 |
| Quebrada El Piojo | 6,72 |
| Quebrada el Pital | 27,80 |
| Quebrada El Pital2 | 12,08 |
| Quebrada La Trigrera2 | 15,48 |
| Quebrada la Linda | 9,36 |
| Quebrada el Aserradero | 17,66 |
| Quebrada La Honda | 11,39 |
| Quebrada Muchimba | 41,06 |
| Quebrada La cruz Verde | 16,98 |
| Quebrada Aguablanca | 15,92 |
| Quebrada los Ahogados | 17,69 |
| Quebrada Tiembla nalga | 20,37 |
| Quebrada el Grillo | 18,53 |
| Quebrada Congoja | 6,77 |
| Quebrada El Gallo | 22,46 |
| Quebrada La Mina | 8,18 |
| Quebrada la Cristalina | 30,47 |

La cuenca del río Mendarco, la subcuenca y las microcuencas son de forma predominantemente alargada, según lo muestran los resultados obtenidos en los parámetros de forma, este hecho tiene su influencia sobre el comportamiento de las crecidas en los ríos, las cuales están asociadas a las cuencas largas de ríos igualmente largos y moderada densidad de drenaje; las cuencas con estas características tienen menor tendencia al almacenamiento de las aguas lluvias, es decir, al presentarse una lluvia en el área de la cuenca, el agua escurrirá hacia los ríos y una vez allí el tiempo que tarda en viajar la crecida desde la parte más alta de la cuenca hasta la más baja será mayor que el tiempo que tardaría en una cuenca que contenga drenajes predominantemente cortos.

En la cuenca del río Mendarco, la cuenca que más tiempo de concentración se gasta en su recorrido, aparte de la cuenca de Mendarco, es la subcuenca de la quebrada Palmichal con un tiempo aproximado de concentración de 44 minutos; de forma general el 53% de las microcuencas se caracterizan por un tiempo de concentración moderado. El 32% de las microcuencas en total presentan una característica de rápido el tiempo de concentración. El 16% de los cauces presenta un tiempo de concentración lento.

La siguiente es la interpretación de algunos cauces que presentan valores altos en el tiempo de concentración, la quebrada palmichal es un cauce con un tiempo de concentración calculado de 44 minutos aproximadamente, que tiene unas características como su área que se identifica como una subcuenca, su alto valor de densidad de drenajes, una pendiente de cauce caracterizando como semiondulado, y una cobertura vegetal que permite el mayor proceso de escorrentía y menor intercepción del agua que precita sobre la zona, con lo anterior existe una alta posibilidad de generar un mayor volumen de escorrentía.  La quebrada Muchimba  considerada como microcuenca presenta las mismas características que la Quebrada Palmichal en menor escala generar una dinámica fluvial alta.

La quebrada el Gallo tiene una característica muy particular es un drenaje que de acuerdo a su área es identificado como microcuenca, con un alto valor de densidad drenaje de forma dendrítica, una pendiente media de cauce de carácter muy ondulado,  de forma alargada, y una cobertura vegetal que permite una baja intercepción, y un alto proceso de escorrentía, permitiendo  determinar que es un cauce con características muy dinámicas y una alta susceptibilidad de  erosión hídrica.

Tabla 5.   Resumen de todos los parámetros Morfométricos de la Cuenca Mayor del Río Mendarco.

| Corriente Hídrica Río Mendarco | Área (Ha) | Perímetro (Km) | Long Cauce (Km) | Densidad cauce (Km) | Cota Máx. (m) | Cota min. (m) | Long Axial (Km) | Ancho máx. (Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quebrada Mendarco | 10543,6433 | 61,64 | 31,204 | 306,242 | 2630 | 590 | 21,766 | 6.904 |
| Quebrada Palmichal | 1633,784 | 23,587 | 7,672 | 50,377 | 1450 | 598 | 5,632 | 2,486 |
| Quebrada la Salada | 185,8318 | 5,566 | 2,991 | 4,990 | 1050 | 648 | 2,148 | 1,266 |
| Quebrada El Piojo | 56,6203 | 3,324 | 1,048 | 2,193 | 1450 | 1155 | 1,028 | 0,569 |
| Quebrada el Pital | 557,6879 | 12,073 | 5,147 | 12,715 | 1500 | 625 | 4,338 | 1,543 |
| Quebrada El Pital2 | 103,8061 | 5,429 | 2,2 | 2,2 | 1275 | 680 | 2,188 | 0,481 |
| Quebrada La Trigrera2 | 169,9515 | 7,251 | 2,836 | 3,81 | 1375 | 705 | 2,617 | 1,42 |
| Quebrada la Linda | 100,804 | 4,576 | 1,607 | 2,314 | 1300 | 850 | 1,485 | 0,95 |
| Quebrada el Aserradero | 290,1467 | 11,729 | 3,107 | 9,311 | 1350 | 725 | 2,796 | 2,072 |
| Quebrada La Honda | 47,3321 | 4,451 | 2,036 | 2,036 | 1300 | 750 | 1,608 | 0,366 |
| Quebrada Muchimba | 434,6242 | 18,312 | 6,698 | 15,655 | 1475 | 775 | 4,724 | 2,008 |
| Quebrada La cruz Verde | 116,1207 | 5,691 | 2,587 | 3,413 | 1450 | 1050 | 2,026 | 0,825 |
| Quebrada Aguablanca | 162,3268 | 6,91 | 2,84 | 5,199 | 1475 | 850 | 2,986 | 0,817 |
| Quebrada los Ahogados | 148,0793 | 7,429 | 3,246 | 3,998 | 1600 | 890 | 2,967 | 0,619 |
| Quebrada Tiembla nalga | 345,9588 | 9,273 | 3,894 | 12,401 | 1775 | 925 | 2,965 | 2,488 |
| Quebrada el Grillo | 337,1719 | 7,637 | 3,158 | 12,636 | 1725 | 1145 | 2,248 | 1,916 |
| Quebrada Congoja | 48,9862 | 3,147 | 1,119 | 1,119 | 1500 | 1147 | 1,103 | 0,664 |
| Quebrada El Gallo | 541,5036 | 11,131 | 4,886 | 21,644 | 2550 | 1248 | 4,343 | 1,85 |
| Quebrada La Mina | 123,4288 | 4,645 | 1,456 | 1,456 | 1800 | 1325 | 1,864 | 0,926 |
| Quebrada la Cristalina | 476,1678 | 11,393 | 4,546 | 15,088 | 2950 | 1950 | 3,559 | 1,833 |

Tabla 6.  Resumen de todos los parámetros Morfométricos de la Cuenca Mayor del Río Mendarco.

| Corriente Hídrica Río Mendarco | Kf | Kc | Ia | Dd | pendcap | Tc min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quebrada Mendarco | 0,22 | 1,68 | 0,003 | 2,9 | 6,54 | 160,87 |
| Quebrada Palmichal | 0,52 | 1,63 | 2,3 | 3,1 | 11,11 | 44,54 |
| Quebrada la Salada | 0,40 | 1,14 | 1,7 | 2,7 | 13,44 | 20,04 |
| Quebrada El Piojo | 0,54 | 1,24 | 1,8 | 3,9 | 28,15 | 6,72 |
| Quebrada el Pital | 0,30 | 1,43 | 2,8 | 2,3 | 17,00 | 27,80 |
| Quebrada El Pital2 | 0,22 | 1,49 | 4,5 | 2,1 | 27,05 | 12,08 |
| Quebrada La Trigrera2 | 0,25 | 1,56 | 1,8 | 2,2 | 23,62 | 15,48 |
| Quebrada la Linda | 0,46 | 1,28 | 1,6 | 2,3 | 28,00 | 9,36 |
| Quebrada el Aserradero | 0,37 | 1,93 | 1,3 | 3,2 | 20,12 | 17,66 |
| Quebrada La Honda | 0,18 | 1,81 | 4,4 | 4,3 | 27,01 | 11,39 |
| Quebrada Muchimba | 0,19 | 2,46 | 2,4 | 3,6 | 10,45 | 41,06 |
| Quebrada La cruz Verde | 0,28 | 1,48 | 2,5 | 2,9 | 15,46 | 16,98 |
| Quebrada Agua blanca | 0,18 | 1,52 | 3,7 | 3,2 | 22,01 | 15,92 |
| Quebrada los Ahogados | 0,17 | 1,71 | 4,8 | 2,7 | 21,87 | 17,69 |
| Quebrada Tiembla nalga | 0,39 | 1,40 | 1,2 | 3,6 | 21,83 | 20,37 |
| Quebrada el Grillo | 0,67 | 1,16 | 1,2 | 3,7 | 18,37 | 18,53 |
| Quebrada Congoja | 0,40 | 1,26 | 1,7 | 2,3 | 31,55 | 6,77 |
| Quebrada El Gallo | 0,29 | 1,34 | 2,3 | 4,0 | 26,65 | 22,46 |
| Quebrada La Mina | 0,36 | 1,17 | 2,0 | 1,2 | 32,62 | 8,18 |
| Quebrada la Cristalina | 0,38 | 1,46 | 1,9 | 3,2 | 22,00 | 30,47 |