1.6   HIDROLÓGIA

El desarrollo agrícola, pecuario y el surgimiento de grandes concentraciones humanas, pusieron de presente que el agua dejó de ser un bien libre y estableció la necesidad de aprovechar de manera más eficiente este recurso. El incremento del uso del agua obliga a tener un conocimiento más profundo del comportamiento hidrológico de las cuencas hidrográficas, para poder aprovechar este recurso de manera integral y sustentable en los diferentes usos.

En el avance del ordenamiento, manejo y recuperación de los ecosistemas, la necesidad de aumentar la capacidad de regulación del agua en las cuencas hidrográficas, se constituye en un objetivo principal que propende por el conocimiento del recurso y promueve la eficiencia y sostenibilidad en su uso.

El Río Anamichú nace en jurisdicción del Municipio de Rioblanco en el Páramo de Las Hermosas ubicado en el flanco oriental en las estribaciones de la Cordillera Central, a una altura de 3675 m.s.n.m., y desemboca dentro de la misma jurisdicción municipal, sobre la margen izquierda en el Río Saldaña aguas abajo a los 770 m.s.n.m. presenta una dirección de nacimiento a la desembocadura de  noroeste a sureste. La longitud del cauce principal es de aproximadamente 52 kilómetros, presentando una pendiente media del 5.58%.

La Cuenca Hidrográfica del Río Anamichú comprende 75845.712 hectáreas y se encuentra constituida por las Subcuencas de los ríos Anamichú, San José, Negro, Yarumal, Verde, La Quebrada, Blanco, las quebradas La Leona, El Ahogado, La Catalina, La Ilusión, San Mateo, el Duda, la Marmaja, y Tolima y las Microcuencas de las quebradas El Vergel, La Lejía, Borrascosa, Maraveles, Bardana, El Bosque, La Mitaca, La Pedregosa, La Estación, Florida y El Caucho que drenan directamente a su cauce principal. Su función primordial es la de suministrar agua para consumo humano y uso doméstico especialmente en el municipio de Rioblanco (Quebradas El Duda y El Quebradón integrantes de la Subcuenca de Rioblanco) y otros centros habitacionales de menor densidad poblacional como la Uribe y Gaitán, además de abastecer de agua para el uso agrícola y pecuario.

1.6.1 Oferta Hídrica

Se considera oferta hídrica al volumen disponible para satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y económicas en la cuenca. La estimación de la oferta hídrica tiene  como base la dinámica y los procesos que se dan en el ciclo hidrológico (relación agua, planta suelo), que determinan en un espacio y un período dado la disponibilidad del recurso agua para los requerimientos de las actividades antropicas.

Según la resolución 0865 de Julio 22 de 2004 en cumplimiento del artículo 21 del Decreto 155 de 2004, mediante la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó la  metodología establecida por el IDEAM para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales, el caudal medio anual de la corriente es la oferta hídrica de esa cuenca.

En el presente estudio se incluyen conceptos fundamentales sobre la oferta hídrica total y neta. La primera corresponde al volumen total generado por la unidad de producción hidrográfica (cuenca), sin tener en cuenta factores de reducción, y la segunda a la disponibilidad del recurso de acuerdo con su calidad y  el volumen mínimo disponible que debe discurrir por los cauces para el sostenimiento de los ecosistemas (caudal ecológico).

Para el calculo de la oferta hídrica superficial, La “metodología de calculo del índice de escasez”, propuesta por el IDEAM, presenta como alternativa de solución la metodología “relación lluvia escorrentía” o metodología del numero de curva.

Debido a que no existen datos de estaciones hidrológicas que permitan  una información sectorizada suficiente para calcular la oferta hídrica de la cuenca del río Anamichú de manera directa, se adoptó la metodología del modelo de simulación hidrológica Caudal3, basado en el método del número de curva de escorrentía (NC o CN) del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SOIL CONSERVATION SERVICE - SCS), desarrollado con base en la estimación directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir de la características del suelo, uso del mismo y la cubierta vegetal. El método se basa en la estimación directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir de las características del suelo, uso del mismo y la cubierta vegetal.

Para la determinación de la oferta hídrica superficial de la cuenca del río Anamichú por el método del número de curva (NC), se recopilo la siguiente información:

- Mapa de Cobertura de la Tierra del Departamento a escala 1:25000

- Mapa de Suelos del Departamento Escala 1:100000

- Información de precipitaciones máximas del IDEAM, para las estaciones

Climatológicas con influencia en el área de la cuenca.

- Generación de las Unidades de Respuesta hidrológica (HUR`S).

Con la información anteriormente citada, se implementó la Metodología del Número de Curva, a través del modelo de simulación hidrológico Caudal3 y se obtuvo la oferta hídrica para las diferentes, Subcuencas y Microcuencas que conforman la cuenca del río Anamichú.

1.6.1.1 Determinación de Unidades de Respuesta Hidrológica

A cada uno de los complejos suelo-vegetación, se le denomina unidad de respuesta diferente frente a la infiltración, por lo que en un complejo suelo-vegetación totalmente impermeable toda la precipitación se convierte en escorrentía superficial, o en un complejo totalmente permeable no se produce escorrentía  independiente de la precipitación ocurrida.

Para su determinación de las unidades de respuesta Hidrológica de la cuenca del río Anamichú se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros biofísicos: Clasificación hidrológica de los suelos existentes, clasificación de la cobertura vegetal, uso, tratamiento del suelo y número de curva de escorrentía.

1.6.1.2 Caudal Medio

Es el resultado de las escorrentías subsuperficiales y subterráneas que alimentan los cauces de una forma lenta y discurre por la red de manera permanente entre lluvia y lluvia. Equivale al valor medio de los caudales medios.

En la tabla 25 se indican los resultados de la producción hídrica  total superficial y oferta hídrica de la cuenca del río Anamichú, a nivel de subcuencas, y microcuencas, calculadas mediante la aplicación del método de simulación Caudal3.

De conformidad con los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de simulación hidrológica Caudal3, la cuenca del río Anamichú posee una producción hídrica total  de 25.83920 m³ /seg., que corresponde al valor de su caudal medio.

En la figura 18  se indican los resultados de la producción hídrica total superficial, a nivel de subcuencas integrantes de la cuenca del río Anamichú. De acuerdo a ello, las mayores unidades hidrológicas a portantes son las de los ríos Anamichú (tomada como una sola unidad el sector de su cauce principal y microcuencas que le drenan directamente a él.) y río Blanco, con producciones hídricas totales de 6,9799m3/seg y 5.9523 m³ /seg. respectivamente.

El mayor aporte hídrico territorial corresponde al municipio de Río blanco con el 100% de la oferta total.

1.6.1.3 Caudal Ecológico

Se considera como el caudal requerido para la conservación del ecosistema a partir de los procesos que experimenta en los estiajes o de caudales mínimos, la flora y la fauna existente en la cuenca. La metodología del IDEAM sugiere como caudal ecológico el 25% del caudal medio disponible.

No se adopta la reducción del 25% sugerida por calidad de agua, pues no hay que confundir el tema de cantidad con el de calidad,  ya que la aplicación de caudales ecológicos exige como condición previa unas aguas no contaminadas.

Teniendo en cuenta que las condiciones de cada cuenca son específicas, el caudal ecológico se calculó de manera sectorizada para cada subcuenca y microcuenca, y de manera general para la cuenca. La tabla 25, indica los caudales ecológicos a nivel de cuenca, subcuencas y microcuencas identificados para la cuenca del río Anamichú.

1.6.1.4 Caudal de Distribución

De conformidad con la metodología del IDEAM, el caudal de distribución es la oferta hídrica neta resultante luego de aplicar al caudal medio los factores de reducción de caudal ecológico y por calidad de agua. En la Tabla 25 igualmente se indica la oferta hídrica neta ó caudal de distribución a nivel de cuenca, subcuencas y microcuencas afluentes de la cuenca del río Anamichú.

1.6.1.5  Rendimiento Hídrico

De acuerdo al área y la producción hídrica obtenida de cada unidad hidrográfica, se calculó el  rendimiento a nivel de subcuencas integrantes de la  cuenca del río Anamichú y de acuerdo a ello se agruparon en cinco categorías como se indica en la figura 18.

Con base en lo anterior, se establece que la Cuenca del Río Anamichú posee un rendimiento de 0.34 litros /Seg.-hectárea, que se considera medio.

En el anexo cartográfico mapas de diagnóstico Cuenca Mayor del Río Anamichú, se presentan los Aportes Hídricos Municipales de la Cuenca (Mapa D6), la Oferta Hídrica Superficial (Mapa D7),  índice de  escasez  (Mapa D8) y fuentes abastecedoras (Mapa D9).

Figura 18.  Mapa Producción Hídrica. Cuenca Río Anamichú.

Tabla 25.  Producción Hídrica (Caudal Medio) y Oferta Hídrica.

CAUDAL MEDIO OFERTA HIDRICA SUPERFICIAL CUENCA RÍO ANAMICHU CUENCA SUBCUENCA Escorren. M³ MICROCUENCA Precip. Max. Diaria CAUDAL MEDIO (m³/seg) CAUDAL DE REPART. (m3/seg) CAUDAL ECOLÓGICO (m³/seg) OFERTA HÍDRICA NETA Vr. Med Vr. Min. Río Anamichú Río Anamichú 1 857 49,33 31,70 0,00992 0,00637 0,00159 0,00833 1715 Q. Cambrín 49,33 31,70 0,01985 0,01276 0,00319 0,01666 Q. La Leona 2608 49,33 31,70 0,03019 0,01940 0,00485 0,02534 Q. El Ahogado 39586 49,33 31,70 0,45817 0,29443 0,07361 0,38456 Río San José 14018 Q. La Dolores 49,33 31,70 0,16225 0,10426 0,02607 0,13618 59340 Río Sincerín 49,33 31,70 0,68681 0,44135 0,11034 0,57647 73491 Río San José 49,33 31,70 0,85059 0,54660 0,13665 0,71394 TOTAL RÍO SAN JOSÉ 1,69964 0,13665 1,56299 5471 Q. El Vergel 49,33 31,70 0,06332 0,04069 0,01017 0,05315 Q. La Catalina 77558 49,33 31,70 0,89766 0,57685 0,14421 0,75345 Q. Yarumal 113547 49,33 31,70 1,31420 0,84452 0,21113 1,10307 18885 Q. La Lejía 49,33 31,70 0,21858 0,14046 0,03511 0,18346 Río Negro 111180 63,44 41,80 1,28681 0,84786 0,21197 1,07484 21849 Q. Borrascosa 63,44 41,80 0,25288 0,16662 0,04166 0,21123 15867 Q. Maraveles 63,44 41,80 0,18365 0,12100 0,03025 0,15340 Río Anamichú 2 524036 63,44 41,80 6,06523 3,99632 0,99908 5,06615 Río Verde 150308 63,44 41,80 1,73968 1,14626 0,28656 1,45311 Río Anamichú 3 69158 62,09 37,00 0,80044 0,47699 0,11925 0,68119 Río Anamichú 4 2723 76,87 49,50 0,03152 0,02029 0,00507 0,02644 9327 Q. Bardana 63,44 41,80 0,10795 0,07113 0,01778 0,09017 Q. La Ilusión 35554 63,44 41,80 0,41150 0,27114 0,06778 0,34372 Río Anamichú 5 14 76,87 49,50 0,00016 0,00010 0,00003 0,00014 19090 Q. El Bosque 63,44 41,80 0,22095 0,14558 0,03640 0,18455 Q. San Mateo 72137 63,44 41,80 0,83492 0,55012 0,13753 0,69739 2143 Q. La Mitaca 76,87 49,50 0,02480 0,01597 0,00399 0,02081 581 Q. La Pedragosa 76,87 49,50 0,00672 0,00433 0,00108 0,00564 Río La Quebrada 41013 Q. El Silencio 63,44 41,80 0,47469 0,31277 0,07819 0,39650 132415 Río La Quebrada 63,44 41,80 1,53258 1,00980 0,25245 1,28013 TOTAL RÍO LA QUEBRADA 2,00727 0,25245 1,75482 Q. Tolima 93152 63,44 41,80 1,07815 0,71038 0,17760 0,90055 Río Anamichú 6 852 82,46 48,50 0,00986 0,00580 0,00145 0,00841 348 Q. La Estación 76,87 49,50 0,00403 0,00259 0,00065 0,00338 3344 Q. La Florida 1 75,80 44,67 0,03870 0,02281 0,00570 0,03300 636 Q. El Caucho 75,80 44,67 0,00736 0,00434 0,00108 0,00628 Rioblanco 92413 Q. El Quebradón 63,44 41,80 1,06959 0,70475 0,17619 0,89341 347501 Rioblanco 1 63,44 41,80 4,02200 2,65006 0,66251 3,35949 4242 Q. La Florida 2 76,87 49,50 0,04910 0,03162 0,00790 0,04119 Río Anamichú Rioblanco 9081 Q. El Duda 76,87 49,50 0,10510 0,06768 0,01692 0,08818 24031 Rioblanco 2 75,80 44,67 0,27814 0,16391 0,04098 0,23716 33928 Q. Marmaja 75,80 44,67 0,39269 0,23141 0,05785 0,33483 1330 Q. La Barrialosa 75,80 44,67 0,01539 0,00907 0,00227 0,01313 1756 Q. El Cedro 75,80 44,67 0,02032 0,01198 0,00299 0,01733 TOTAL RIOBLANCO 5,95234 0,70349 5,24885 Río Anamichú 7 5422 75,80 44,67 0,06275 0,03698 0,00925 0,05351 TOTAL CUENCA RIO ANAMICHÚ 25,83920 1,13572 24,70348

A nivel de Subcuencas integrantes, las unidades hidrológicas río La Quebrada y quebrada Tolima, influenciadas por las estaciones Gaitán, Santiago Pérez y Casa  de teja registran las más alta relaciones con rendimientos de 0.77 y   0.64 litros / seg.- hectárea que se estiman de categoría muy alta. Igualmente se destacan las subcuencas de, Río Verde, las quebradas La Ilusión y San Mateo que registran 0.57 litros / seg.- hectárea y el Río Blanco con una relación de 0.56 litros / seg.- hectárea que se estiman de categoría alta. La mas baja relación de rendimiento la presenta la subcuenca de la quebrada El Ahogado que registra 0.02 litros / seg.- hectárea y se estima de categoría muy baja.  En la tabla 26 y figura 19, se presentan la producción y rendimiento de las unidades hidrológicas del río Anamichú a nivel de subcuenca.

A nivel de microcuencas, la quebrada Maraveles influenciada por las estaciones Gaitán, Santiago Pérez y Casa Teja presenta un rendimiento de 1.04 litros / seg.- hectárea y se constituye en el mayor índice de la cuenca del río Anamichú. igualmente, los sectores de la parte alta de los ríos La Quebrada y Blanco  y las microcuencas de las quebradas Borrascosa, El Silencio y El Quebradón influenciadas por las mismas estaciones, registran relaciones de 0.79  y 0.72 litros / seg.- hectárea y se consideran de rendimiento muy alto.

Las microcuencas de las quebradas Cambrín, La Dolores, La Pedregosa, La Estación, La Florida 1 y los sectores 1, 5, 6 y 7 del Río Anamichú presentan relaciones menores a 0.10 litros / seg.- hectárea, por lo que se consideran de muy bajo rendimiento.

Foto 10. Cobertura vegetal y uso del cauce del río Anamichú.

Tabla 26.   Producción y Rendimiento - Cuenca Río Anamichú.

| NOMBRE SUBCUENCA | AREA (Hect.) | PRODUCCION (L/seg) | RENDIMIENTO (L/seg/Hect) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q. El Ahogado | 4942,9512 | 458,17 | 0,02 |
| Q. La Catalina | 4073,5496 | 897,66 | 0,22 |
| Q. La Ilusión | 717,1372 | 411,50 | 0,57 |
| Q. La Leona | 1581,8438 | 30,19 | 0,02 |
| Q. San Mateo | 1454,6832 | 834,92 | 0,57 |
| Q. Tolima | 1677,9635 | 1078,15 | 0,64 |
| Q. Yarumal | 5963,8274 | 1314,20 | 0,22 |
| R. Anamichu | 20105,0565 | 8128,68 | 0,40 |
| R. La Quebrada | 2599,8260 | 2007,27 | 0,77 |
| R. Negro | 3818,3311 | 1286,81 | 0,34 |
| R. San José | 15205,1190 | 1699,64 | 0,11 |
| R. Verde | 3031,7885 | 1739,68 | 0,57 |
| Rioblanco | 10673,6355 | 5952,34 | 0,56 |
| TOTAL CUENCA | 75845,7125 | 25839,21 | 0,34 |

Figura 19.  Rendimiento cuenca río Anamichú.

1.6.2  Demanda Hídrica

1.6.2.1  Consumo Humano

La demanda de agua para uso doméstico en el sector urbano y rural se realizó tomando como base el escenario poblacional de las proyecciones calculadas por el DANE para el año 2005 en los 47 municipios del departamento.

La estimación de la demanda para consumo humano se realizó mediante el uso de coeficientes estándares de consumo básico diario de agua  por habitante, establecidos por IDEAM de manera diferencial (170 litros/habitante/día, para las cabeceras municipales y 120 litros/habitante/día para el sector rural). En el anexo 2, se indican las demandas calculadas a nivel de cuenca, subcuenca y microcuenca afluentes de la cuenca del río Anamichú, expresadas en millones de m³ / año. De acuerdo a ello, la cuenca del río Anamichú tiene una demanda para consumo humano en el sector urbano de 0.265 millones de m³ / año y 0.606 millones de m³ / año para consumo humano en el sector rural.

1.6.2.2  Demanda Bovina

La demanda para consumo bovino se calculó de acuerdo al  censo ganadero a nivel veredal establecidos por el Comité de Ganaderos de Purificación, coordinador de Fedegan en la zona de cobertura  de la Cuenca de Río Anamichú, considerándose un consumo básico diario de agua promedio de 40 litros/animal/día, cuyos requerimientos  igualmente expresados en millones de m³ / año, se indican en el Anexo 2, el total de la demanda para consumo bovino en la cuenca  del Río Anamichú se estimó en  0.080 millones de m³ / año.

1.6.2.3  Demanda  Agrícola

En el cálculo de la demanda por usos en el sector agrícola, no se tuvo en cuenta la demanda fisiológica de los cultivos secanos, ya que sus necesidades se consideran satisfechas por la precipitación.

Tampoco se tiene en cuenta la demanda de agua para generación eléctrica y piscicultura, ya que  dichas actividades se consideran no extractivas.

Para los principales cultivos de riego y con bajas necesidades del mismo, la demanda se cuantificó de acuerdo a las áreas obtenidas en el mapa de cobertura vegetal (escala 1:25000) y el uso consuntivo  calculado según el coeficiente para  cultivo (K), establecido por la FAO, relacionado con el Índice de humedad calculado en el balance hídrico  para la estación climatológica con  influencia  en  el sitio de ubicación del mismo. En la tabla 27 se indican los coeficientes para cultivo (K) según diferentes etapas de desarrollo.

Tabla 27.  Coeficiente de Cultivo.

COEFICIENTE DE CULTIVO (K) ETAPAS DE DESARROLLO DEL CUTIVO CULTIVO Inicial Desarrollo del Cultivo Mediados del período Finales del período Recolección Total período vegetativo * Banano - Tropical 0.40 - 0.50 0.70 - 0.85 1.00 - 1.10 0.90 - 1.00 0.75 - 0.85 0.70 - 0.80 - Subtropical 0.50 - 0.65 0.80 - 0.90 1.00 - 1.20 1.00 - 1.15 1.00 - 1.15 0.85 - 0.95 Fríjol - Verde 0.30 - 0.40 0.65 - 0.75 0.95 - 1.05 0.90 - 0.95 0.85 - 0.95 0.85 - 0.90 - Seco 0.30 - 0.40 0.70 - 0.80 1.05 - 1.20 0.65 - 0.75 0.25 - 0.30 0.70 - 0.80 Col 0.40 - 0.50 0.70 - 0.80 0.95 - 1.10 0.90 - 1.00 0.80 - 0.95 0.70 - 0.80 Algodón 0.40 - 0.50 0.70 - 0.80 1.05 - 1.25 0.80 - 0.90 0.65 - 0.70 0.80 - 0.90 Vid 0.35 - 0.55 0.60 - 0.80 0.70 - 0.90 0.60 - 0.80 0.55 - 0.70 0.55 - 0.75 Maní 0.40 - 0.50 0.70 - 0.80 0.95 - 1.10 0.75 - 0.85 0.55 - 0.60 0.75 - 0.80 Maíz - Dulce 0.30 - 0.50 0.70 - 0.90 1.05 - 1.20 1.00 - 1.15 0.95 - 1.10 0.80 - 0.95 - Grano 0.30 - 0.50 0.70 - 0.85 1.05 - 1.20 0.80 - 0.95 0.55 - 0.60 0.75 - 0.90 Cebolla - Seca 0.40 - 0.60 0.70 - 0.80 0.95 - 1.10 0.85 - 0.90 0.75 - 0.85 0.80 - 0.90 - Verde 0.40 - 0.60 0.60 - 0.75 0.95 - 1.05 0.95 - 1.05 0.95 - 1.05 0.65 - 0.80 Guisante 0.40 - 0.50 0.70 - 0.85 1.05 - 1.20 1.00 - 1.15 0.95 - 1.10 0.80 - 0.95 Pimentón 0.30 - 0.40 0.60 - 0.75 0.95 - 1.10 0.85 - 1.00 0.80 - 0.90 0.70 - 0.80 Papa 0.40 - 0.50 0.70 - 0.80 1.05 - 1.20 0.85 - 0.95 0.70 - 0.75 0.75 - 0.90 Arroz 1.10 - 1.15 1.10 - 1.50 1.10 - 1.30 0.95 - 1.05 0.95 - 1.05 1.05 - 1.20 Cártamo 0.30 - 0.40 0.70 - 0.80 1.05 - 1.20 0.65 - 0.70 0.20 - 0.25 0.65 - 0.70 ETAPAS DE DESARROLLO DEL CUTIVO CULTIVO Inicial Desarrollo del Cultivo Mediados del período Finales del período Recolección Total período vegetativo * Remolacha azucarera 0.40 - 0.50 0.75 - 0.85 1.05 - 1.20 0.90 - 1.00 0.60 - 0.70 0.80 - 0.90 Caña azúcar 0.40 - 0.50 0.70 - 1.00 1.00 - 1.30 0.75 - 0.80 0.50 - 0.60 0.85 - 1.05 Girasol 0.30 - 0.40 0.70 - 0.80 1.05 - 1.20 0.70 - 0.80 0.35 - 0.45 0.75 - 0.85 Tabaco 0.30 - 0.40 0.70 - 0.80 1.00 - 1.20 0.90 - 1.00 0.75 - 0.85 0.85 - 0.95 Tomate 0.40 - 0.50 0.70 - 0.80 1.05 - 1.25 0.80 - 0.95 0.65 - 0.75 0.75 - 0.90 Sandía 0.40 - 0.50 0.70 - 0.80 0.95 - 1.05 0.80 - 0.90 0.60 - 0.65 0.75 - 0.85 Trigo 0.30 - 0.40 0.70 - 0.80 1.05 - 1.20 0.65 - 0.75 0.20 - 0.25 0.80 - 0.90 Alfalfa 0.30 - 0.40 1.05 - 1.20 0.85 - 1.05 Olivo 0.40 - 0.60 Cítricos - Con desyerbe 0.65 - 0.75 - Sin control 0.85 - 0.90 * Primer dato: Humedad alta ( Rhmin > 70%) y poco viento (< 5 m/s) Segundo dato: Humedad alta ( Rhmin < 20%) y fuerte viento (> 5 m/s) Fuente: Estudio FAO N° 33, citado por CLARO RIZO, Francisco, Ideam, Bogotá, D.C. 1998

- Café y otros Cultivos

En la cuenca del Río Anamichú el café, una actividad agrícola que no se considera un cultivo de riego, se establecieron necesidades de agua para el beneficio del grano, considerándose un consumo de 5 litros/ Kg. de café baba/ año, utilizando 3 enjuagues y de acuerdo a la encuesta Nacional Agropecuaria 2003 (DANE – SISAC) estimándose una producción promedio de 0.8 Toneladas / hectárea. En concordancia con la información del censo cafetero suministrada por el Comité de Cafeteros del Tolima a nivel veredal, en la cuenca del río Anamichú se registra una demanda de 0,7349 millones de m³ / año, calculada para este cultivo.

Aunque el benéfico de café se realiza en períodos determinados de la cosecha, la demanda se estableció con carácter permanente con el fin de poder suplir los requerimientos de  otros cultivos con necesidades pequeñas de riego, afines a las condiciones climáticas del café.

El cultivo de café se constituye en la principal actividad agrícola y económica de la cuenca del río Anamichú. Dada la cantidad del área sembrada en dicho cultivo, se constituye además en la actividad con mayores necesidades de consumo. En el anexo 2 ,  se indican las demandas establecidas.

1.6.3 Índice de Escasez

Representa la demanda de agua que ejercen en su conjunto las actividades económicas  y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hídrica disponible (neta). El índice de escasez se define como la relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas con la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción por calidad del agua y caudal ecológico. Este índice constituye un instrumento útil para evaluar si el recurso hídrico es suficiente o insuficiente.

Para la obtención del índice de escasez se aplicó de manera general la metodología propuesta por IDEAM, donde se expresa la medida de escasez en relación con los aprovechamientos hídricos como un porcentaje de la disponibilidad de agua.

Para efectos del cálculo del índice de escasez, la oferta hídrica disponible y la demanda se tomaron en millones de metros cúbicos / año.

La cuenca del río Anamichú posee un Índice de Escasez de 0.002, que se considera  de categoría no significativa  e indica una demanda muy  baja de agua respecto a la oferta. En la tabla 29 se registra el índice de escasez calculado a nivel de cuenca, subcuencas y microcuencas y se muestran las categorías de acuerdo a la clasificación citada por Naciones Unidas.

Tabla 28.  Medida de Escasez en relación con los Aprovechamientos Hídricos.

| Categoría | Índice de Escasez | Características |
| --- | --- | --- |
| No Significativo | < 0.01 | Demanda no significativa respecto a la oferta |
| Mínimo | 0,01 - 0,10 | Demanda muy baja respecto a la oferta |
| Medio | 0,11 - 0,20 | Demanda baja respecto a la oferta |
| Medio Alto | 0,21 - 0,50 | Demanda apreciable |
| Alto | > 0.50 | Demanda alta respecto a la oferta |

Tabla 29.  Índice de escasez. Cuenca Río Anamichú.

| INDICE DE ESCACEZ - CUENCA RÍO ANAMICHÚ |
| --- |
| CUENCA | SUBCUENCA | MICROCUENCA | Precip. Max. Diaria | CAUDAL MEDIO (m³/seg) | CAUDAL ECOLÓGICO (m³/seg) | OFERTA HÍDRICA NETA | TOTAL DEMANDA ANUAL MILLONES M³ | TOTAL OFERTA ANUAL MILLONES M³ | INDICE DE ESCACEZ |
|  |  |  | Vr. Med | Vr. Min. |  |  |  |  | Parcial | Acumul | Parcial | Acumul |
| Río Anamichú | Río Anamichú 1 |  | 49,33 | 31,70 | 0,00992 | 0,00159 | 0,00833 | 0,000 | 0,26 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. Cambrín | 49,33 | 31,70 | 0,01985 | 0,00319 | 0,01666 | 0,000 | 0,53 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Q. La Leona |  | 49,33 | 31,70 | 0,03019 | 0,00485 | 0,02534 | 0,000 | 0,80 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | Q. El Ahogado |  | 49,33 | 31,70 | 0,45817 | 0,07361 | 0,38456 | 0,000 | 12,13 | 16,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río San José | Q. La Dolores | 49,33 | 31,70 | 0,16225 | 0,02607 | 0,13618 | 0,000 | 4,29 | 5,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Río Sincerín | 49,33 | 31,70 | 0,68681 | 0,11034 | 0,57647 | 0,000 | 18,18 | 26,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Río San José | 49,33 | 31,70 | 0,85059 | 0,13665 | 0,71394 | 0,001 | 22,51 | 53,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL RÍO SAN JOSÉ |  |  | 1,69964 | 0,13665 | 1,56299 | 0,001 | 49,29 | 69,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. El Vergel | 49,33 | 31,70 | 0,06332 | 0,01017 | 0,05315 | 0,001 | 1,68 | 71,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Q. La Catalina |  | 49,33 | 31,70 | 0,89766 | 0,14421 | 0,75345 | 0,002 | 23,76 | 100,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Q. Yarumal |  | 49,33 | 31,70 | 1,31420 | 0,21113 | 1,10307 | 0,010 | 34,79 | 141,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. La Lejía | 49,33 | 31,70 | 0,21858 | 0,03511 | 0,18346 | 0,004 | 5,79 | 148,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Negro |  | 63,44 | 41,80 | 1,28681 | 0,21197 | 1,07484 | 0,013 | 33,90 | 189,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. Borrascosa | 63,44 | 41,80 | 0,25288 | 0,04166 | 0,21123 | 0,015 | 6,66 | 197,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. Maraveles | 63,44 | 41,80 | 0,18365 | 0,03025 | 0,15340 | 0,004 | 4,84 | 202,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Anamichú 2 |  | 63,44 | 41,80 | 6,06523 | 0,99908 | 5,06615 | 0,010 | 159,77 | 394,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Verde |  | 63,44 | 41,80 | 1,73968 | 0,28656 | 1,45311 | 0,066 | 45,83 | 448,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Anamichú 3 |  | 62,09 | 37,00 | 0,80044 | 0,11925 | 0,68119 | 0,033 | 21,48 | 474,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Anamichú 4 |  | 76,87 | 49,50 | 0,03152 | 0,00507 | 0,02644 | 0,004 | 0,83 | 475,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. Bardana | 63,44 | 41,80 | 0,10795 | 0,01778 | 0,09017 | 0,006 | 2,84 | 478,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Q. La Ilusión |  | 63,44 | 41,80 | 0,41150 | 0,06778 | 0,34372 | 0,014 | 10,84 | 491,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Anamichú 5 |  | 76,87 | 49,50 | 0,00016 | 0,00003 | 0,00014 | 0,035 | 0,004 | 491,47 | 8,13 | 0,00 |
|  |  | Q. El Bosque | 63,44 | 41,80 | 0,22095 | 0,03640 | 0,18455 | 0,003 | 5,82 | 498,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | Q. San Mateo |  | 63,44 | 41,80 | 0,83492 | 0,13753 | 0,69739 | 0,035 | 21,99 | 524,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. La Mitaca | 76,87 | 49,50 | 0,02480 | 0,00399 | 0,02081 | 0,013 | 0,66 | 525,50 | 0,02 | 0,00 |
|  |  | Q. La Pedragosa | 76,87 | 49,50 | 0,00672 | 0,00108 | 0,00564 | 0,007 | 0,18 | 525,70 | 0,04 | 0,00 |
|  | Río La Quebrada | Q. El Silencio | 63,44 | 41,80 | 0,47469 | 0,07819 | 0,39650 | 0,009 | 12,50 | 14,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Río La Quebrada | 63,44 | 41,80 | 1,53258 | 0,25245 | 1,28013 | 0,053 | 40,37 | 63,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL RÍO LA QUEBRADA |  |  | 2,00727 | 0,25245 | 1,75482 | 0,062 | 55,34 | 588,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Q. Tolima |  | 63,44 | 41,80 | 1,07815 | 0,17760 | 0,90055 | 0,083 | 28,40 | 622,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Anamichú 6 |  | 82,46 | 48,50 | 0,00986 | 0,00145 | 0,00841 | 0,028 | 0,27 | 623,14 | 0,11 | 0,00 |
|  |  | Q. La Estación | 76,87 | 49,50 | 0,00403 | 0,00065 | 0,00338 | 0,014 | 0,11 | 623,25 | 0,14 | 0,00 |
|  |  | Q. La Florida 1 | 75,80 | 44,67 | 0,03870 | 0,00570 | 0,03300 | 0,036 | 1,04 | 624,44 | 0,03 | 0,00 |
|  |  | Q. El Caucho | 75,80 | 44,67 | 0,00736 | 0,00108 | 0,00628 | 0,002 | 0,20 | 624,67 | 0,01 | 0,00 |
|  | Rioblanco | Q. El Quebradón | 63,44 | 41,80 | 1,06959 | 0,17619 | 0,89341 | 0,061 | 28,17 | 33,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Rioblanco 1 | 63,44 | 41,80 | 4,02200 | 0,66251 | 3,35949 | 0,186 | 105,94 | 160,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q. La Florida 2 | 76,87 | 49,50 | 0,04910 | 0,00790 | 0,04119 | 0,026 | 1,30 | 161,84 | 0,02 | 0,00 |
| Río Anamichú | Rioblanco | Q. El Duda | 76,87 | 49,50 | 0,10510 | 0,01692 | 0,08818 | 0,332 | 2,78 | 164,83 | 0,12 | 0,00 |
|  |  | Rioblanco 2 | 75,80 | 44,67 | 0,27814 | 0,04098 | 0,23716 | 0,041 | 7,48 | 173,56 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | Q. Marmaja | 75,80 | 44,67 | 0,39269 | 0,05785 | 0,33483 | 0,084 | 10,56 | 185,86 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | Q. La Barrialosa | 75,80 | 44,67 | 0,01539 | 0,00227 | 0,01313 | 0,004 | 0,41 | 186,34 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | Q. El Cedro | 75,80 | 44,67 | 0,02032 | 0,00299 | 0,01733 | 0,022 | 0,55 | 186,96 | 0,04 | 0,00 |
|  | TOTAL RIOBLANCO |  |  | 5,95234 | 0,70349 | 5,24885 | 0,698 | 165,53 | 811,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | Río Anamichú 7 |  | 75,80 | 44,67 | 0,06275 | 0,00925 | 0,05351 | 0,077 | 1,69 | 813,59 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL CUENCA RIO ANAMICHÚ |  |  | 25,83920 | 1,13572 | 24,70348 | 1,279 | 779,05 | 813,59 | 0,002 | 0,002 |